## Slide 1
SENSOR DE RÉ AUTOMOTIVO
com ESP32 + 4 Sensores Ultrassônicos HC-SR04
[Seu Nome] | Versão 3.0 | 2025
Notes: Slide de abertura. Apresente o tema: detecção de obstáculos traseiros com 4 sensores ultrassônicos, ESP32 e display OLED.

## Slide 2
Motivação
01
Pontos cegos na traseira
Colisões em manobra representam ~30% dos acidentes em estacionamentos.
02
Custo dos sistemas OEM
Sensores de fábrica custam centenas de reais. Esta solução atinge resultado equivalente por ~R$ 80.
03
1 sensor não é suficiente
Um único HC-SR04 cobre apenas ~15°. Obstáculos laterais passam despercebidos.
04
Solução: 4 sensores + ESP32
Cobertura total da traseira, alerta posicional e display OLED em tempo real.
Notes: Explique por que 1 sensor não basta. Mencione o custo acessível da solução.

## Slide 3
Objetivos do projeto
Alta precisão
Filtro de média
móvel por sensor
4 sensores
Cobertura total
da traseira
Anti-crosstalk
Leitura sequencial
entre sensores
Confiabilidade
LEDC nativo
do ESP32
Display OLED
Barras posicionais
em tempo real
Alarme sonoro
Cadência e tom
dinâmicos
Notes: 6 objetivos principais. Destaque a combinação de hardware (4 sensores) com firmware inteligente.

## Slide 4
Componentes de hardware
Componente | Qtd | Função | Observação
ESP32 DevKit | 1 | Processamento e controle | 240 MHz, Wi-Fi, 3,3 V lógico
HC-SR04 | 4 | Medição de distância por eco | Alcance 2–400 cm, 40 kHz
OLED SSD1306 128×64 | 1 | Interface visual ao motorista | I2C, endereço 0x3C
Buzzer passivo | 1 | Alerta sonoro variável | GPIO 17, LEDC PWM
Resistor 1 kΩ | 4 | Divisor de tensão ECHO (topo) | 5 V → 3,33 V (proteção)
Resistor 2 kΩ | 4 | Divisor de tensão ECHO (base) | Protege GPIO do ESP32
Notes: Explique o divisor resistivo: HC-SR04 entrega 5V no ECHO. Sem divisor, o GPIO do ESP32 queima.

## Slide 5
Pinagem — ESP32 e periféricos
Sensores HC-SR04
Sensor | TRIG | ECHO
Esquerda | GPIO 5 | GPIO 18
Centro-Esq | GPIO 4 | GPIO 19
Centro-Dir | GPIO 26 | GPIO 25
Direita | GPIO 27 | GPIO 14
Periféricos
Dispositivo | Pino
Buzzer (PWM) | GPIO 17
OLED SDA | GPIO 21
OLED SCL | GPIO 22
VCC sensores | 5 V ext
GND (comum) | GND ESP32
⚠ Divisor resistivo obrigatório em todos os pinos ECHO: 1 kΩ (topo) + 2 kΩ (base) → V_out = 5 × 2/(1+2) = 3,33 V ✓
Notes: Mostre a foto da breadboard aqui. Destaque o divisor resistivo como item de segurança crítico.

## Slide 6
Arquitetura do firmware
lerDistancia
Raw(idx)
pulseIn
30 ms timeout
filtrar
Leitura(idx)
Média móvel
3 amostras
calcular
Zona()
dist → intervalo
de bipe
gerenciar
Som()
LEDC PWM
não bloqueante
atualizar
Display()
4 barras +
status OLED
loop() — millis() não bloqueante | Ciclo a cada 60 ms | delay(10 ms) entre sensores (anti-crosstalk)
★ Filtro média móvel
Elimina leituras espúrias. Variação ±8 cm → ±2 cm.
★ LEDC nativo ESP32
ledcWriteTone() — estável, sem falhas após 30 min.
★ Leitura sequencial
10 ms de pausa entre sensores elimina crosstalk.
Notes: Explique o fluxo: cada sensor lido → filtrado → mapeado para zona → som e display atualizados.

## Slide 7
Lógica de alertas — zonas de distância
Distância | Status | Cadência do bipe | Frequência
> 100 cm | LIVRE | Silêncio | —
80–100 cm | SEGURO | Bipe lento (300 ms) | 1400 Hz
60–80 cm | SEGURO | Bipe médio (240 ms) | 1480 Hz
40–60 cm | APROXIMAÇÃO | Bipe rápido (180 ms) | 1600 Hz
20–40 cm | ATENÇÃO | Bipe veloz (120 ms) | 1800 Hz
10–20 cm | ATENÇÃO MÁX | Bipe super (80 ms) | 1900 Hz
< 10 cm | ⚠ PERIGO | Tom contínuo | 2000 Hz
Notes: Frequência aumenta conforme aproximação: feedback intuitivo — quanto mais agudo e rápido, mais perigoso.

## Slide 8
Interface visual — Display OLED 128×64
Simulação do display
DIST MIN:
35 cm
ESQ
C-E
C-D
DIR
APROXIMACAO
Distância mínima
Exibida em destaque no topo esquerdo
4 barras posicionais
Cada barra = 1 sensor. Quanto mais alta, mais perto o obstáculo.
Barra piscante
Indica o sensor crítico (obstáculo mais próximo)
Status de alerta
LIVRE / SEGURO / APROXIMAÇÃO / ATENÇÃO / PERIGO
Notes: Mostre o display real aqui se tiver uma foto. As barras são o diferencial visual do projeto.

## Slide 9
Repositório GitHub — estrutura profissional
sensor-re-esp32/
→ Raiz do projeto
├── firmware/sensor_re_v3/
→ Código-fonte .ino principal
├── hardware/esquematicos/
→ Esquemáticos elétricos
│ ├── pcb/
→ Arquivos de layout de PCB
│ └── simulacoes/
→ Simulações Wokwi / Proteus
├── docs/
→ Arquitetura, componentes, decisões
├── testes/
→ Plano e relatórios de teste
├── diagramas/
→ Blocos, fluxogramas, pinagem
├── apresentacoes/
→ Este arquivo .pptx
├── README.md
→ Página principal: visão geral + fotos
├── CHANGELOG.md
→ Histórico de versões v1 → v3
└── LICENSE
→ Licença MIT
Notes: Mostre o repositório no GitHub ao vivo. Explique que .gitkeep mantém pastas vazias rastreadas.

## Slide 10
Resultados e testes
Chart: Erro médio de leitura por zona (cm)
| >100cm | 80-100 | 60-80 | 40-60 | 20-40 | <20cm
Erro médio (cm) | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.8
✓ Anti-crosstalk
Leitura sequencial com 10 ms eliminou 100% das falsas leituras entre sensores.
✓ Filtro eficaz
Média móvel de 3 amostras reduziu variação de ±8 cm para ±2 cm.
✓ Tempo de resposta
Ciclo completo (4 sensores): ~160 ms. Display atualizado a ~6 Hz.
✓ Alarme sonoro
LEDC PWM sem falhas após 30 min de operação contínua.
Notes: Substitua os valores do gráfico pelos dados reais dos seus testes.

## Slide 11
Limitações e melhorias futuras
Limitações atuais
✗ pulseIn() bloqueante por até 30 ms por sensor
✗ Ângulo de ~15° por sensor (pontos cegos nas quinas)
✗ Sem proteção ESD/surto para ambiente automotivo 12 V
✗ Sem log de dados ou histórico de detecções
✗ Sem ajuste de sensibilidade por faixa
Melhorias futuras (v4.0)
★ Leitura por ISR (interrupção) → fim do bloqueio
★ Sensor extra nos cantos → cobertura 180°
★ Proteção TVS + filtro LC para 12 V automotivo
★ Transmissão Wi-Fi → app mobile em tempo real
★ Câmera de ré integrada via ESP32-CAM
Notes: Honestidade sobre limitações demonstra maturidade. As melhorias mostram que o projeto tem potencial de crescimento.

## Slide 12
Conclusão
✓ 4 sensores HC-SR04 com cobertura total da traseira do veículo
✓ Leitura sequencial anti-crosstalk + filtro de média móvel por sensor
✓ Alarme LEDC PWM e display OLED com barras posicionais em tempo real
✓ Código modular, documentado e organizado em repositório profissional
✓ Base sólida para evolução: ISR, Wi-Fi, câmera, proteção automotiva
github.com/[seu-usuario]/sensor-re-esp32
Notes: Agradeça. Abra para perguntas. Se possível, demonstre ao vivo com o Serial Monitor rodando.